各位

2005年2月3日

積水化学工業株式会社

遮音・遮熱性を持つ新高機能中間膜「Ｓ－ＬＥＣ®　ＳＳＦ」の発売について

～たった一枚の膜で音と熱を遮断、自動車の快適性、環境配慮性が向上～

～新たな高機能膜の市場投入で、自動車用途シェア50％（2007年度）へ～

積水化学工業株式会社（社長：大久保尚武）高機能プラスチックスカンパニーでは、遮音と遮熱性能を併せ持った画期的な新しい合わせガラス用中間膜「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」の販売を今春より開始いたします。

１．背景

高機能プラスチックスカンパニーで事業展開している車両材料分野には、発泡ポリオレフィンフォームなど多様な製品群がありますが、合わせガラス用中間膜はこの分野における中核的な製品です。

合わせガラス市場は大別すると自動車用と建築用があり、各々の快適性、安全性のニーズの高まりにより市場が拡大してきました。同時に中間膜の性能向上、多機能化が進み、当社においても従来の安全・防犯性、紫外線遮断性に加えて、1998年に遮音、2001年に遮熱の各々単独の性能を持った中間膜を発売してまいりました。現在、自動車の中間膜の世界シェアでは、遮音型が約90％、遮熱型では約16％、そして全ての中間膜では約40％のシェアを持つトップメーカーとなりました。

２．新製品「Ｓ－ＬＥＣ®　ＳＳＦ」について

今、自動車は安全性に加え、車内の快適性を重視した時代に変わりつつあります。当社では多層押出技術の確立により、5層構造の中間膜で、従来の中間膜に備わっている性能（安全・防犯、紫外線遮断）に加えて遮音・遮熱の二つの性能を併せ持つ製品を新たに発売することで、快適な自動車ライフを実現させます。

（1）製品名：「Ｓ－ＬＥＣ® Ｓｏｕｎｄ ａｎｄ Ｓｏｌａｒ Ｆｉｌｍ（略称Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ）」

（エスレック サウンド アンド ソーラー フィルム）

（2）「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」の4つの機能

①基本性能	安全性：ガラス飛散防止で事故時の被害軽減

防犯性：耐貫通性が高く侵入者の侵入抑制

紫外線遮断性：99％以上カット

②新たに加えた性能	遮音性：自動車の風切り音、エンジンノイズ低減、ボディの軽量化など

遮熱性：中赤外線の透過を抑え、ハンドル表面温度で約10℃の低減

③電磁波透過性能	ＥＴＣ等の通信障害無し

④環境性能	遮熱効果でエアコン負荷を軽減。ＣＯ2排出抑制、燃費向上に貢献

３．事業目標

・2007年度、500万台の新車に対し「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」を搭載。

・2007年度、当社の高機能中間膜（遮音中間膜、遮熱中間膜、遮音・遮熱中間膜）の新車搭載比率を4台に1台へ（2004年度8％から2007年度25％へ）

・2007年度、当社の中間膜全種類（通常膜、遮音中間膜、遮熱中間膜、遮音・遮熱中間膜）の新車搭載比率を2台に1台へ

≪添付資料≫

１．「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」発売の背景

中間膜とは、自動車及び建築用の合わせガラスに使用される接着性に優れた透明なポリビニルブチラール樹脂のフィルムで、全世界の市場規模は2004年で約16万トンと推定されています。うち自動車用途では約11万トンと推定しています。中間膜市場は自動車の安全性向上に伴い成長してきました。近年、自動車の環境性能や快適性能が重視される中、「安全性＋遮熱性」、「安全性＋遮音性」を持つ高機能中間膜が成長しています。当社の遮音膜は欧州市場で毎年売上が倍増しており、遮熱膜は国内主要メーカーに採用されています。

今回新発売する「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」は、遮音、遮熱の両性能を併せ持ち、今後、中核を成す製品として高い成長を見込んでいます。

２．「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」の特長について

当社の多層押出技術によって開発した5層構造のポリビニルブチラール樹脂で作られた中間膜です。中間膜の基本性能である安全・防犯性、紫外線遮断性に加え、新たに遮音・遮熱性能を加えました。

新たに加えた性能

■遮音性

・5層構造の中間膜の中間に遮音層を入れて遮音性能を大幅にアップ。風切り音（高速走行時に車内に伝わる音）やエンジンルームからの振動音を低減します。

・風切り音の周波数は1000～5000Ｈｚといわれ、人間の耳に最も敏感に感じられる周波数。

「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」はこの周波数領域の遮音性に優れています。

■遮熱性

・「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」は紫外線だけでなく、中赤外線も遮断する性能を備えています。

・遮熱微粒子を均一に分散させることで、人の肌に最も吸収されやすい中赤外線（波長1500～2100nm付近）の透過を抑え、太陽光線により肌をジリジリ刺激する不快感を低減、ハンドル表面温度で通常膜の合わせガラスに比べて約10℃低減します。

電磁波透過性能

・「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」はほとんどの周波数領域の電磁波を透過。

ＥＴＣ等の利用時も通信障害を起こしません。

環境性能

・車内の温度上昇を防ぐ「Ｓ－ＬＥＣ® ＳＳＦ」は、エアコンの負荷を軽減することで、ガソリン節約とＣＯ2の排出抑制に寄与します。

「渋滞の中でのエアコン使用時に、軽自動車では約3％の燃費向上が確かめられています。」

〔自動車技術会　学術講演資料（旭硝子（株）様・三菱自動車エンジニアリング（株）様 共同発表）より引用〕

基本性能

■安全・防犯性

・中間膜は耐貫通性に優れ、衝撃を受けてもガラスが大きく破壊されることが少なく、多くの場合クモの巣状にヒビが入る程度で済み、視界が確保されます。

・割れてしまった場合も破片が中間膜に接着したままで、飛散しにくく、乗員の被害を最小限にします。

・中間膜があることでガラスが容易には破れないため、防犯にも高い効果を発揮します。

■紫外線遮断性

太陽光線に含まれ、肌を日焼けさせたり、車内の内装品を褪色させる紫外線を99％以上カットします。

３．当社の自動車用中間膜事業について

自動車用の合わせガラス用途として現在、全世界200ユーザー以上で使用されています。

①シェア：全世界　約40％、国内　約80％

②海外販売比率：約80％

③生産拠点　　　　　　稼働時期

滋賀水口工場　　　1960年

メキシコ工場　　　1971年

オランダ工場　　　1997年

タイ工場　　　　　2002年

中国工場　　　　　2004年

④製品ラインアップ

通常膜　　　　           　　S-LEC® Film

遮音中間膜　　　　S-LEC® Acoustic Film(SAF)

高機能膜　 遮熱中間膜　　　　S-LEC® Solar Control Film(SCF)

遮音･遮熱中間膜　 S-LEC® Sound and Solar Film(SSF)

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

| 積水化学工業（株） | 高機能ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽｶﾝﾊﾟﾆｰ | 中間膜事業部 高原 | TEL03-5521-0938 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 | 広報担当 岩本 | TEL03-5521-0522 |