２００５年６月１日

三菱レイヨン株式会社

エムアールシー・ホームプロダクツ株式会社

ビルトインアルカリ清水器
『クリンスイ®Ｕ－ＡＬ６８０』の新発売について

三菱レイヨン株式会社（本社：東京都港区、社長：皇芳之）、エムアールシー・ホームプロダクツ株式会社（本社：東京都中央区、社長：寺倉正人）は、国内最高水準の浄水性能と高性能アルカリイオン整水機能を併せ持つビルトインアルカリ清水器「クリンスイＵ－ＡＬ６８０」を２００５年６月中旬から発売します。

「クリンスイＵ－ＡＬ６８０」は、本体セット希望小売価格144,900円（税込み、取付工事費別）で、初年度２万台の販売を見込んでいます。

１．商品開発の背景

アルカリイオン水は、飲み続けることで「消化不良・胃酸過多・制酸・慢性下痢・胃腸内異常発酵」に緩やかな効能効果が認められ、１９６６年にアルカリイオン整水器が家庭用医療用具として認可されました。その後、１９９５年からアルカリイオン水の科学的再検証が開始され、胃腸症状、胃の粘膜、腸内発酵、骨形成の影響に対する改善効果が確認されています。

近年家庭用浄水器の市場では、「おいしくて、安心な水」へのニーズが年々高く、高性能な浄水性能に高い支持が寄せられています。当社は「クリンスイ」シリーズで長年培った経験を基に、高性能な浄水性能とアルカリイオン整水機能を融合し、ビルトインアルカリ清水器「クリンスイＵ－ＡＬ６８０」を開発しました。

本品は家庭用品品質表示法に定められた除去対象１３物質を除去できる高い浄水性能を有しています。

また「クリンスイＵ－ＡＬ６８０」は、薬事法に基づく「管理医療機器」として、製造承認を受けています。＜医療用製造承認番号：２１７００ＢＺＺ００１１６０００＞

２．商品特長

●高い浄水性能

アルカリイオン整水器に、高い浄水性能を搭載しました。

「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象１３物質を除去できます。

●「強アルカリイオン水」を実現

アンダーシンクタイプで初めて強アルカリイオン水（ｐＨ９．５～１０．５）の使用を可能にしました。４段階のアルカリイオン水、浄水、および酸性水の全６種類の整水能力を搭載しています。用途に合わせて、最適なｐＨ値の水を使い分けできます。

●流量の調節機能

吐水開閉レバーで、アルカリイオン水の流量調節ができ、節水に効果的です。

●カートリッジの交換時期を表示

水栓のタッチパネル部でカートリッジの交換時期をランプで表示します。

●耐久性に優れる材質

水栓（タッチパネル部を除く）は銅合金を使用しているため、耐久性に優れています。

３．製品写真

【クリンスイＵ－ＡＬ６８０（水栓部）】　　　　【クリンスイＵ－ＡＬ６８０（取付全体）】

| 〇本体セット（カートリッジ付） 品番：クリンスイＵ－ＡＬ６８０ | 138,000円 （税込み 144,900円、取付工事費別） |
| --- | --- |
| 〇交換用カートリッジ (１ヶ入り) 品番：ＵＺＣ２０００ | 15,500円（税込み 16,275円） |

４．希望小売価格

| ＊＊＊＊リリースに関するお問合せ先＊＊＊＊ |
| --- |
| 三菱レイヨン(株) 広報・ＩＲ室 | ＴＥＬ：０３－５４９５－３１００ |
| エムアールシー・ホームプロダクツ (株) | ＴＥＬ：０３－３６６９－４７５０ |
| クリンスイＰＲ代理店： （有）プランニング・ケイ | ＴＥＬ：０３－３５８３－６６５４ |
| ＊＊＊＊商品に関するお問合せ先＊＊＊＊ |
| クリンスイサービスセンターＵ係 | ＴＥＬ：０１２０－３２８－４３２ |

【参考資料】

＜クリンスイＵ－ＡＬ６８０＞

| 販売名 | ビルトインアルカリ清水器 |
| --- | --- |
| 定格 | ＡＣ100Ｖ 50/60Hz 1.5A |
| 消費電力 | 約150W（最大時）（待機時：約3W） |
| 使用可能配水管圧力 | 0.07～0.75MPa |
| 使用可能な動水圧 | 0.07～0.35MPa （使用可能な最小動水圧0.07MPa） |
| 使用水温 | 35℃未満 |
| 材料 | ABS樹脂、POM樹脂、白金、チタン |
| 本体 | 寸法 | 幅170mm×奥行104mm×高さ289mm |
|  | 質量 | 3.5kg（満水時 4.0kg） |
|  | 電源コード | 1.2ｍ |
| 電解 | 方式 | 連続電解方式 |
|  | 電解能力切換 | アルカリ：４段階 酸性：１段階 |
|  | 連続使用可能時間 | アルカリＩ・Ⅱ・Ⅲ………約３０分 強アルカリ、酸性水………約１０分 |
|  | 吐水量 (生成水量) | UZC2000 | 吐水口水量：約2.0L/分、排水口水量：約0.5L/分 （水圧0.1MPa 20℃時） 吐水口水量：約3.0L/分、排水口水量：約0.75L/分（水圧0.2MPa 20℃時） |
|  | 電極洗浄 | 自動洗浄方式 |
| 専用水栓 | 形態 | 元止め式流量調節機能付水栓 |
|  | 材料 | 黄銅、ステンレス、ＥＰＤＭ |
|  | 取付穴 | φ36mm～φ40mm |
|  | 取付方式 | 上面施工方式 |
|  | 操作パネルコード | 1.5m |
|  | 寸法 | 全高：260mm 吐水口高さ：225mm 排水口高さ：64mm 回転半径：150mm |
|  | 質量 | 1.5kg |
| カートリッジ | カートリッジの種類 | UZC2000 |
|  | ろ過材の種類 | 活性炭、不織布、イオン交換繊維、中空糸膜（ポリエチレン） |
|  | ろ過流量 | ３Ｌ／分 |
|  | 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 40,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | 濁り | 総ろ過水量 20,000Ｌ（ろ過流量５０％） |
|  |  | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 総ろ過水量 8,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | クロロホルム | 総ろ過水量 8,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 総ろ過水量 10,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 総ろ過水量 10,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | ブロモホルム | 総ろ過水量 10,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | 溶解性鉛 | 総ろ過水量 10,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | ＣＡＴ(農薬) | 総ろ過水量 20,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | 2-MIB(ｶﾋﾞ臭) | 総ろ過水量 20,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 総ろ過水量 20,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 総ろ過水量 20,000Ｌ（除去率８０％） |
|  |  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 総ろ過水量 10,000Ｌ（除去率８０％） |
|  | 質量 | 約０．８kg（満水時1.4kg） |
|  | 寸法 | 最大径105mm×高さ217mm |
|  | 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く） |
| 医療用具製造承認番号 | ２１７００ＢＺＺ００１１６０００ |

# Text boxes

広報・ＩＲ室　本社：〒108-8506　東京都港区港南一丁目6番41号　TEL(03)5495-3100　大阪：〒530-6040　大阪市北区天満橋一丁目8番30号　TEL(06)6881-6301

E-mail=koho@mrc.co.jp ◆Home Page=http://www.mrc.co.jp/