２００５－９－１６

株式会社　東芝

携帯音楽プレーヤー向け小型燃料電池の開発について

―　“ＣＥＡＴＥＣ　ＪＡＰＡＮ”に出展　―

当社は、昨年６月に発表した世界最小の燃料電池の実用化に向け、電子機器に組み込む小型燃料電池ユニットを開発し、携帯音楽プレーヤーの試作機を用いた動作検証を開始しました。

今回開発したのは、出力が１００ｍＷと３００ｍＷの燃料電池ユニットで、それぞれシリコンオーディオ（メモリ内蔵型）プレーヤー、ＨＤＤオーディオプレーヤーに組み込みます。

１００ｍＷ型は、横２３ｍｍ、縦７５ｍｍ、厚さ１０ｍｍと板ガム程度のサイズ（プレーヤーは横３５、縦１１０、厚さ２０）で、内蔵タンクに３．５ｍＬの燃料を注入して約３５時間駆動できます。

３００ｍＷ型は、横６０ｍｍ、縦７５ｍｍ、厚さ１０ｍｍのサイズ（プレーヤーは横６５、縦１２５、厚さ２７）で、内蔵タンクに１０ｍｌの燃料を注入して約６０時間駆動できます。

プレーヤーには動作検証用の部品が含まれるため、最適な製品設計を行えば大幅な小型化が可能です。

また、今回の開発では、小型燃料電池に関する国際標準化の動向を踏まえ、ＩＥＣ（国際電気標準会議）で策定中の安全性規格案に準拠した設計を行っています。

当社の燃料電池は、小型化に適したパッシブ型の採用や、一般に３０％以下に希釈するメタノール燃料を薄めずに使用できることなどが特長です。

今後当社は、耐久性・信頼性試験などを行い、２００７年以降の燃料電池の本格普及期に向け、生産技術を含めた開発を加速していきます。

なお、今回の燃料電池については、２種類のプレーヤー試作機と共通使用できる燃料カートリッジを、１０月４日から千葉県幕張メッセで開催される“ＣＥＡＴＥＣ　ＪＡＰＡＮ　２００５”に出展します。

開発した燃料電池の概要

| 用途 | シリコンオーディオプレーヤー (メモリ内蔵型携帯音楽プレーヤー) | ＨＤＤオーディオプレーヤー (ＨＤＤ内蔵型携帯音楽プレーヤー) |
| --- | --- | --- |
| 燃料電池出力 | １００ミリワット | ３００ミリワット |
| 使用燃料 | 純メタノール（濃度９９．５％） |
| 燃料補充方法 | 燃料カートリッジ（共通カートリッジ） |
| タンク容量 | ３．５ミリリットル | １０ミリリットル |
| 駆動時間 | 約３５時間（燃料充填１回あたり） | 約６０時間（燃料充填１回あたり） |
| 寸法 上段：燃料電池部 下段：プレーヤー | 横２３mm×縦７８mm×厚さ１０mm | 横６０mm×縦７５mm×厚さ１０mm |
|  | 横３５mm×縦１１０mm×厚さ２０mm | 横６５mm×縦１２５mm×厚さ２７mm |
|  | ※但し、動作検証用部品（実験データの記録・送信モジュール等）を含む |
| 重量 | ７８．５グラム（燃料のフル充填時） | ２７０グラム（燃料のフル充填時） |

本資料についてのお問合せ先： 広報室 広報担当 ＴＥＬ ０３（３４５７）２１００

以　上