２００５年１０月５日

三菱レイヨン株式会社

エムアールシー・ホームプロダクツ株式会社

カウンターオン型清水器「クリンスイ®Ｃ－Ｎ３０１」を新発売

三菱レイヨン株式会社（社長：皇　芳之、本社：東京都港区）のグループ会社であるエムアールシー・ホームプロダクツ株式会社（社長：芝塚　全功、本社：東京都中央区）は、当社初のカウンターオン型清水器＊）「クリンスイ Ｃ－Ｎ３０１」を１０月中旬から発売します。

「クリンスイ Ｃ－Ｎ３０１」は、カウンターオン型清水器としては業界初の、鉛・総トリハロメタンなど「家庭用品品質表示法」で対象となっている９物質の除去が可能な性能を有しています。大手ゼネコン、デベロッパー、システムキッチンメーカー、ハウジングメーカー、リフォームメーカー、水道器具販売店等を中心に販売を行い、初年度の目標販売台数は５万台です。

＊）カウンターオン型清水器：清水専用水栓にカートリッジを内蔵した、シンク上でカートリッジの交換が可能な清水器。

《商品価格》※取り付け工事費別

・本体（カートリッジ１個付き）

クリンスイＣ－Ｎ３０１　　　　　　　　　税込み価格 39,900円（本体価格 38,000円）

・交換用カートリッジ

ＣＮＣ０００１Ｔ（３個入）　　　　　　　税込み価格 15,750円（本体価格 15,000円）

１．背景

当社の清水器クリンスイシリーズは、蛇口直結型、ピッチャー型、据え置き型、アンダーシンク型の４タイプの清水器があります。中でも、アンダーシンク型清水器は、場所をとる清水器本体をシンク（流し台）の下へ設置し、清水器専用水栓（または清水機能付の複合水栓）のみをカウンター上に設置するので、キッチンスペースがそのまま広く使えます。一方で、最近のシンク下は引き出し式の収納が増え、カートリッジの交換作業をより容易に行えるタイプへのご要望が寄せられるようになってきました。

そこで、当社は、清水器専用水栓の胴体部分にカートリッジを内蔵したカウンターオン型清水器「クリンスイ Ｃ－Ｎ３０１」を上市することにしました。このため新たに開発したカートリッジは、カートリッジを内蔵する清水器専用水栓の胴体部分の容量と浄水性能をバランスよく設計し、カウンターオン型清水器としては業界初の鉛・総トリハロメタンなど「家庭用品品質表示法」で対象となっている９物質の除去が可能です。

２．商品特長

①９物質除去できる高性能カートリッジ

コンパクトながらも、カウンターオン型清水器で初めて、鉛、総トリハロメタンなど「家庭用

品品質表示法」で対象となっている９物質を除去する高性能カートリッジです。

②カートリッジ交換が簡単にできる清水器一体型水栓

清水器専用水栓の胴体上部のキャップを外して、入れ替えるだけの簡単作業でカートリッジを

交換できます。

３．商品写真

【クリンスイＣ－Ｎ３０１（カートリッジ交換時）】

＊＊＊＊リリースに関するお問い合わせ＊＊＊＊

三菱レイヨン株式会社　広報・ＩＲ室　　　　　　　　ＴＥＬ：０３－５４９５－３１００

エムアールシー・ホームプロダクツ（株）　　　　　　ＴＥＬ：０３－３６６９－４７５０

＊＊＊＊商品に関するお問い合わせ＊＊＊＊

クリンスイサービスセンター　Ｕ係　　　　　　　　ＴＥＬ：０１２０－３２８－４３２

【クリンスイＣ－Ｎ３０１】

<水栓寸法>

| 取付穴径 | 直径３６ｍｍ～４０ｍｍ |
| --- | --- |
| 台座径 | 直径５０ｍｍ |
| 吐水口長さ | １５６ｍｍ |
| 吐水口高さ | １９５ｍｍ |
| 取付天板厚範囲 | ４ｍｍ～３０ｍｍ |

<カートリッジ仕様>

| カートリッジ品番 | ＣＮＣ０００１Ｔ |
| --- | --- |
| 材料の種類 | カートリッジ | ＡＢＳ樹脂 |
|  | 水栓 | 黄銅、ステンレス |
|  | 中空糸膜（ポリエチレン）、活性炭、不織布、イオン交換繊維 |
|  | ２．０Ｌ/分 |
| 使用可能な最小動水圧 | ０．０７ＭＰａ（常用使用圧力０．０７～０．３５ＭＰａ） |
| 浄水能力 (JIS S 3201での試験結果) | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量１，２００Ｌ（除去率８０％） |
|  | 濁り | 総ろ過水量１，２００Ｌ（ろ過流量５０％） |
|  | 総トリハロメタン | 総ろ過水量１，２００Ｌ（除去率８０％） |
|  | 溶解性鉛 | 総ろ過水量１，２００Ｌ（除去率８０％） |
|  | ＣＡＴ（農薬） | 総ろ過水量１，２００Ｌ（除去率８０％） |
|  | テトラクロロエチレン | 総ろ過水量１，２００Ｌ（除去率８０％） |
|  | トリクロロエチレン | 総ろ過水量１，２００Ｌ（除去率８０％） |
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | 総ろ過水量１，２００Ｌ（除去率８０％） |
|  | ２－ＭＩＢ（カビ臭） | 総ろ過水量１，２００Ｌ（除去率８０％） |
| ろ材交換時期の目安 | ４ヶ月（１日１０Ｌ使用した場合の月数） |
| カートリッジ質量 | ８０ｇ |
| カートリッジサイズ | 最大径４４．５ｍｍ×高さ１３５ｍｍ |
| 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分（海水）、 除去できない成分 金属イオン類（鉛は除く） |

<除去対象品目の説明>

| 除去対象品目 | 品 目 説 明 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| (１)遊離残留塩素 | 消毒のために添加される物質だが、反面、水の味を損なう。 |  |
| (２)濁り | 水のにごりを表す。赤サビ等の除去もこの能力で判断できる。 |  |
| (３)総トリハロメタン | 消毒に使われる塩素と原水中の有機化合物により生ずる化合物で、発ガン性があるといわれる。 |  |
| (４)溶解性鉛 | 体内に蓄積し貧血、神経障害、乳幼児の知能障害など中毒をおこす。 | 鉛製配水管・給水栓等から溶出する場合がある。 |
| (５)ＣＡＴ（農薬） | 農薬。環境ホルモン作用を有すると疑われる物質。 | 除草剤に広く使用。 |
| (６)テトラクロロエチレン | 肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発ガン性があるといわれる。 | 金属加工産業・ドライクリーニングにおいて溶剤として利用。 |
| (７)トリクロロエチレン | 〃 | 〃 |
| (８)1,1,1-トリクロロエタン | 〃 | 〃 |
| (９) ２－ＭＩＢ（カビ臭） | カビ臭。いやな臭いは水の味を大きく損なう。 |  |

# Text boxes

広報・ＩＲ室　本社：〒108-8506　東京都港区港南一丁目6番41号　TEL(03)5495-3100　大阪：〒530-6040　大阪市北区天満橋一丁目8番30号　TEL(06)6881-6301

E-mail=koho@mrc.co.jp ◆Home Page=http://www.mrc.co.jp/