2005年12月8日

# トウモロコシを原料とした植物系樹脂塗料の実用化技術を開発

シャープは、トウモロコシを原料とした植物系樹脂塗料を関西ペイント株式会社(以下
関西ペイント：大阪府大阪市・小林正受社長)と共同で開発し、世界で初めて※１家電製品のプラスチック部品に塗装する技術を実用化しました。

2004年より関西ペイントと共同開発に取り組み、素材への付着性や塗膜の硬さといった耐久性や、光沢・質感など品質性能の向上をはかり、このたび製品への採用に目処をつけました。

植物系樹脂塗料は、石油などの化石資源を原料とする一般的な塗料に比べ、地球温暖化を抑止し、環境負荷を軽減できます。

今回開発した植物系樹脂塗料は、まず来春発売予定の液晶テレビＡＱＵＯＳのスタンド部分に採用し、2006年度以降は、順次ＡＱＵＯＳ採用機種の拡大をはかるとともに、エアコン・洗濯機など白物家電への採用もすすめていく計画です。

ＡＱＵＯＳは、従来より廃棄処理後も環境に影響の少ないノンハロゲン樹脂をキャビネットに採用し、スタンドには再生材を混合した樹脂を使用するなど、環境負荷を低減する素材を積極採用していますが、植物系樹脂塗料の実用化により、さらに環境配慮性を高めてまいります。

当社は、今回開発した技術を｢植物系プラスチックと廃プラスチックのブレンド技術開発｣に続くバイオマス環境技術の第２弾と位置づけ、製品への採用拡大により、今後とも環境負荷を低減する家電製品創出に取り組んでまいります。

■ 植物系樹脂塗料の実用化技術の主な特長

(1) トウモロコシのデンプンを主原料にした塗料を開発※２

(2) 植物系樹脂塗料の課題であった耐久性、品質などを家電製品向け実用的レベルに改善

※１	2005年12月8日現在

※２	本特許は関西ペイントが保有。応用特許を両社がそれぞれ出願中

【お問い合わせ先】

報道関係者様 ： 広報室　大阪 (06) 6625-3006 ／ 東京 (03) 3260-1870

■ 参考資料

１．植物系樹脂塗料による循環型社会への貢献

石油などの化石資源を原料とする一般的な塗料は、焼却されると化石資源に含まれている炭素が二酸化炭素となって放出され大気中の総量が増加します。しかし、植物系樹脂塗料は、原料の植物が成長過程で吸収してきた二酸化炭素を燃焼時に放出するだけですので、大気中の二酸化炭素の総量は変化せず、循環型社会への貢献を果たすことにつながります。

２．植物系樹脂塗料の開発ポイント

# Text boxes

デンプン

焼　却

廃　棄

CO２

吸　収

循環型社会への貢献

植物系樹脂塗料

トウモロコシ

エステル化デンプン

トウモロコシ粉末

デンプンは改質が可能
⇒デンプンに着目

＜ 課題 ＞付着性・硬度・光沢

植物系樹脂塗料

塗料ベース樹脂
(開発品)

塗料ベース樹脂
(開発初期品)

ポリ乳酸、油脂・油類は
塗料化に不向き

デンプンを改質
(エステル化デンプンの合成)

油脂・油類

ポリ乳酸

デンプン

＋ 顔料

＜ 対応策 ＞

・デンプンの分子量調整
・硬化剤の最適化
・最適な改質材の選定

植物由来樹脂