2007年3月1日

報道関係者各位

環境試験における信頼性を改善したTOPAS®光学レンズグレードを開発

ポリプラスチックス株式会社

弊社ではこのほど、市場からの環境試験特性向上の要求に応えて、新しい『TOPAS®』光学レンズグレードの開発に成功いたしました。

環状オレフィン系コポリマー（COC）樹脂であるTOPASは、PMMA（アクリル）樹脂に匹敵する優れた光学特性とPC樹脂同等以上の耐熱性を有しています。特にほとんど吸水しないことによる高度な寸法安定性をはじめ光学部品として重要な、低複屈折、高剛性の点で優れた特性を有していることから、光学市場分野において高い評価を得てきています。

ポリプラスチックスは、関連会社のTAP社と共同で、飛躍的に特性を改善した新グレード『TOPAS　5013LS-01』の開発に成功し、光学レンズ市場への本格的な参入を開始いたしました。

新グレード『TOPAS　5013LS-01』は、COC樹脂の課題であった高温高湿環境試験後の光線透過率の低下を大幅に改善されています。さらに、新グレードは、優れた光学特性に加え透明材料の中で最高レベルの流動性を有しています。この特性は、成形品のスプルーランナーのサイズを大幅に小さくすることを実現し、ランナー比率が高い光学レンズ部品のコストダウンに貢献することができます。

新グレード『TOPAS　5013LS-01』は、国内外のレンズメーカーで採用が決定しており、2007年2月から販売を開始します。

ポリプラスチックスでは、その優れた特徴を活かして、主に携帯電話のカメラレンズ、デジタルカメラレンズなどの撮像レンズや、ピックアップレンズやf-thetaレンズなどのレーザー系レンズへの展開をはかり、これら光学レンズ分野で、5年後のアジア地区で1,500tの販売をめざしています。

『TOPAS　5013LS-01』の特徴を以下に挙げます。

- 環境試験において高い透明性を維持し光学レンズ分野の市場要求に対応。

5013LS-01は、85℃、85％　1000時間の環境試験において試験後のヘイズ値⊿0.55に抑え、90％以上の高い光線透過率を実現しました。
*　試験片：　弊社2㎜光学特性評価用試験片を使用

- 優れた光学特性

TOPAS　COC特有の低光弾性係数、低複屈折性、高屈折率、高アッベ数を実現しました。

- 優れた成形加工性

透明材料中最高レベルの流動性を有し、これまで実現が困難であった高い金型転写精度が要求される光学部品、超薄肉光学部品への展開が期待されています。

また、既存透明材料と比較して大幅なスプルーランナーの小径化が可能になり、光学部品のコストダウンが可能になります。

以上

◆参考資料

【トパス® （COC樹脂）】

『TOPAS®』は、チコナ社が開発した環状オレフィン・コポリマー(COC)の商品名で通常のポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）樹脂に代表される結晶性ポリオレフィン樹脂とは異なり環状オレフィン構造を有する非晶性の透明なコポリマーです。

『TOPAS®』は、PMMA（ポリメチルメタクリレート、アクリル樹脂）に匹敵する光学特性やPC（ポリカーボネート樹脂）以上の耐熱性、PMMAやPCより優れた寸法安定性等を有する樹脂として、高い市場評価を得ています。さらに『TOPAS®』は、水蒸気バリヤ性向上、剛性アップ、耐熱性、易カット性能付与など、従来使用材料の改質用途に適した材料として、包装材料分野でも開発活動を推進しています。

【会社概要】

Topas Advanced Polymers GmbH の概要

会社名：Topas Advanced Polymers GmbH

所在地：Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Germany

代 表 者： Gregor Bommel、林　仁志

資本：300万ユーロ

出資比率：ダイセル化学工業株式会社 55%

ポリプラスチックス株式会社 45%

事業内容：環状オレフィン・コポリマーの生産・販売および研究

電　　話：+49 (0) 1805-1-86727

eMail： info@topas.com

URL： www.topas.com

【この件に関するお問い合わせ】

- ポリプラスチックス株式会社

東京都港区港南二丁目18-1 JR品川イーストビル

URL：http://www.polyplastics.com

新事業開発部 TOPAS事業部	Tel: 03-6711-8615   Fax: 03-6711-8618
e-Mail: topas.info@polyplastics.com

# Text boxes

News Release