平成２０年３月１０日

東レ株式会社

家庭用ポット型浄水器「トレビーノ ＰＴ３０１」の発売について

東レ株式会社（本社：東京都中央区、社長：榊原定征）はこの度、家庭用浄水器「トレビーノ」シリーズとして初めての家庭用ポット型浄水器「トレビーノ ＰＴ３０１」（品番：ＰＴ３０１、カートリッジ1個入、オープン価格）を３月中旬から全国の量販店、ホームセンター、家電量販店などで発売開始いたします。

本商品は、ポット型浄水器の特長である「持ち運び可能」「丸洗い可能」
「蛇口取り付け不要」などの手軽さと、JIS（日本工業規格）で定められた家庭用浄水器の浄水能力試験方法で１２項目の浄水能力をクリアする
高除去性能を兼ね備えた浄水器です。水に溶け込んだミネラルはそのままに、カビ臭（2-MIB）、溶解性鉛、総トリハロメタンなど気になる物質を除去し、クリアでおいしい水にします。
　また、カートリッジ内部にあるろ材の層を短くすることで水流に対する抵抗を少なくし、１２項目の物質をしっかり除去しながら高流量（１㍑あ　たり約５分）でろ過する事が可能です。
　デザインは日本の冷蔵庫に合わせて奥行きをスリムにした形状となって
おり、いつでも冷たいおいしい水を楽しめます。
※１２項目の試験項目については別表１参照
１．商品名　「トレビーノ ＰＴ３０１」（品番：ＰＴ３０１）

２．商品特徴

（１）「高除去（JIS試験方法１２項目で浄水能力クリア）タイプ」カートリッジ搭載

（２）高性能でたっぷり流量（０．２㍑／分）
（３）冷蔵庫に収まるスリムサイズ

（４）容量メモリ付き（２５０ｍｌ間隔で１㍑分）

３．商品仕様

（１）「トレビーノ ＰＴ３０１」（品番：ＰＴ３０１）

①サ イ ズ：高さ280.0mm×幅240.0mm×奥行94.0mm

②重　　量：1700ｇ（満水時）

③ろ　　材：活性炭、イオン交換体

④ろ過流量：0.2㍑／分

⑤カ ラ ー：本体容器：透明　フタ：白

⑥ﾒｰｶｰ希望小売価格：オープン価格（ｶｰﾄﾘｯｼﾞ１個入）

（２）交換用カートリッジ（２種類）
１．１個入り／品番：ＰＴＣ．ＶＪ【別売】
２．２個入り／品番：ＰＴＣ．Ｖ２Ｊ【別売】

①ｶｰﾄﾘｯｼﾞ寿命（１個あたり）：200㍑（交換時期の目安：１日3㍑使用の場合、約２ヶ月）

②ﾒｰｶｰ希望小売価格：（１・２）オープン価格
４．販売展開

（１）発売開始時期：平成２０年３月中旬

（２）販売ルート　：全国の量販店、ホームセンター、家電量販店など
（３）販売計画　　：初年度（平成２０年度）　１０万台

５．消費者問い合わせ先

東レ㈱トレビーノ販売部  （東京）□　０４７－３５０－６４８２

（大阪）□　０６－７６８８－３２６７

（補足資料）
１．高除去（JIS試験方法１２項目で浄水能力クリア）カートリッジ

粒度の細かい粒状活性炭と溶解性鉛の除去性能にすぐれたイオン交換体を採用。溶解性鉛、カビ臭（２－MIB）、総トリハロメタン、農薬（CAT）や、いやなニオイの元となる残留塩素などをしっかり除去します。
また、身体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分は損なうことなく、安心しておいしく
お飲みいただけます。

＊JIS（S3201）の試験方法に従って１２項目の浄水能力を単体毎に計測しております。

２．高性能でたっぷり流量（０．２㍑／分）

「トレビーノＰＴ３０１」のろ過システムは、カートリッジ内部のろ材の層を短くすることで、水流に対する抵抗を少なくしています。
これによりＪＩＳ試験方法１２項目で浄水能力をクリアする高性能を実現しながら、流量を落とさずにろ過することを可能にしました。１㍑あたり約５分でろ過するスピードです。

３．冷蔵庫に収まるスリムサイズ

「トレビーノＰＴ３０１」本体の奥行きは94mmとスリムサイズ。

冷蔵庫にもすっきり収まります。

４．容量メモリを記載

本体ボディに２５０ｍｌずつ、１㍑分の容量メモリを記載。

お料理時、水の量を確認したいときにとても便利です。

５．ロート（水道水を注ぐ部分）が透明

ロート部分と本体ボディに統一感を持たせるため、ロート部分を半透明にする事で、より美しいデザインに。
注いだ水がろ過される様子が目で確認できるから、より安心。

別表１

本商品は、ＪＩＳ（Ｓ３２０１）に定められている家庭用浄水器の浄水能力試験項目の内、下記に示した１２項目の試験をクリアしています。

| 試験項目 | 各物質の人体への影響など |
| --- | --- |
| ①カビ臭(2-MIB) | 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍菌類によって産生され、水の味を損ないます。 |
| ②溶解性鉛 | 人体に蓄積されると、乳幼児や子供に短気や知能障害を引き起こす恐れがあるといわれています。 |
| ③総トリハロメタン | クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの総称です。これらの物質は塩素と水道原水中に含まれる有機物が反応して生成される物質で、発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |
| ④遊離残留塩素 | 水道水の衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められています。これがカルキ臭の元となり水の味を損ないます。 |
| ⑤農薬(CAT) | 除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。 |
| ⑥テトラクロロエチレン | ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。 |
| ⑦トリクロロエチレン | 金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。 |
| ⑧1,1,1-トリクロロエタン | 金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害等の影響があるといわれています。 |
| ⑨クロロホルム | トリハロメタン成分の一つ。発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |
| ⑩ブロモジクロロメタン | トリハロメタン成分の一つ。発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |
| ⑪ジブロモクロロメタン | トリハロメタン成分の一つ。発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |
| ⑫ブロモホルム | トリハロメタン成分の一つ。発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |

備考：総トリハロメタン（③）とそれを構成する４物質（⑨⑩⑪⑫）はそれぞれ別項目で試験方法が定められています。

以上