平成25年2月26日

信越化学、高輝度ＬＥＤ用に高屈折率の封止材と実装基板を開発

～高機能シリコーンでＬＥＤの輝度と機能が大幅に向上～

信越化学工業株式会社（本社：東京 / 社長：森俊三）は、このほど高輝度ＬＥＤに使用される高信頼性の封止材「ＬｉｍｐｉｄＳｉ LPS-3600シリーズ」、および高耐熱、高耐光性を持つシリコーン実装基板「LED Tiger SGシリーズ」を開発し、照明用やバックライト基板用LED向けを中心にサンプル出荷を開始する。

ＬＥＤ用封止材「ＬｉｍｐｉｄＳｉ LPS-3600シリーズ」について：

「ＬｉｍｐｉｄＳｉ LPS-3600シリーズ」は、フェニルシリコーンの特長である高屈折率、低ガス透過性と、ジメチルシリコーンの特長である優れた耐熱性、耐光性を同時に実現した製品。

本製品の屈折率(nd25※)は1.55で、高信頼性の封止材として製品化されている中では最も高く、ＬＥＤの輝度で比較すると従来比で３％の向上を実現した。

また、ＬＥＤメーカーの工程で用いられる発光素子の封止方法では、現在はディスペンサー（封止材の吐出装置）を用いた方法が主流だが、今後はより生産性に優れたモールド成型による封止方法が増えていくと信越化学では予測し、本製品にモールド成型に適した特性を付与した。信越化学は、本製品でＬＥＤデバイスの量産化にも大きな役割を果たしていく。

ＬＥＤ用実装基板「LED Tiger SGシリーズ」について：

「LED Tiger SGシリーズ」は、ＬＥＤの発光素子を載せ、実装基板として用いられるシリコーンガラス積層板。耐熱性と耐光性に優れ、高輝度の光に長期間曝されてもＬＥＤの輝度が低下しない特長を持つ。

ＬＥＤ実装基板は、素子が下に向けて発する光を前面に反射し、輝度を向上させるリフレクターの役割も果たす。従来から実装基板の材料にはエポキシガラス積層板が使われているが、エポキシは強いＬＥＤの光や高温化により変色し、光の反射効率が劣化して、ＬＥＤの輝度が低下するという大きな問題点があった。

本製品は、この問題点を解決する材料であり、特に長期信頼性が要求されるＬＥＤ照明用として最適な製品である。さらに本製品は、耐熱性に優れていることからパワー半導体などの実装基板や車載用途などの分野にも応用可能な製品である。また、実装基板としては最低レベルとなる誘電率＝３．２のグレードも準備しており、高周波デバイスでの使用も期待される。

信越化学では、封止材を始めとする数多くのＬＥＤパッケージ材料を手がけている。新たに「ＬｉｍｐｉｄＳｉ LPS-3600シリーズ」と「LED Tiger SGシリーズ」を製品群に加え、ＬＥＤ材料の総合サプライヤーとして今後も市場に対応した製品を提供していく。

ＬＥＤは、信号機などの表示装置から液晶テレビ、照明材料へと用途の拡大が急速に進んでいる。その中で、高輝度ＬＥＤ用シリコーン封止材の市場規模は現在の２５０億円／年から２０１６年には３５０億円以上に、実装基板の市場規模は現在の５０億円／年から２０１６年には１００億円にそれぞれ拡大すると業界では予測されている。信越化学は、サンプル評価を促進するとともに早期に生産体制を整えてＬＥＤの旺盛な需要を取り込み、ＬＥＤパッケージ材料事業のさらなる発展を目指す。

※nd25：屈折率を、25℃の環境下で、ナトリウムのＤ線を光源として測定した値。

屈折率を測定する際には、本条件が最も広く用いられている。

以上

この件に関するお問い合わせは

信越化学工業株式会社　広報部　小石川

Tel: 03-3246-5091　FAX: 03-3246-5096

e-mail：sec-pr@shinetsu.jpまでお願いいたします

【 参考資料 】

ＬＥＤの構造

※　　　　　　　　　は信越化学の取り扱い製品

# Text boxes

シリコーンダイアタッチ

シリコーン放熱材料

ＬＥＤチップ

波長変換フィルム

シリコーン封止材

シリコーンレンズ

リフレクター

シリコーン実装基板