2016年7月21日

各　位

株式会社ダイセル

ワイドバンドギャップ半導体接合用銀ペーストの焼結温度を低下させる溶剤

『ＣＥＬＴＯＬTMＩＡ』のサンプル供給開始について

株式会社ダイセル（社長：札場操 本社：大阪市北区）は、大阪大学産業科学研究所菅沼研究室との共同研究により、マイクロ銀と溶剤「ＣＥＬＴＯＬTMＩＡ」を組み合わせたワイドバンドギャップ（ＷＢＧ）半導体接合用銀ペーストを開発いたしました。

本ペーストを用いることで低温（焼結温度：１８０℃）、無加圧での接合（接合強度≧３０ＭＰａ、電気抵抗≦８．５ μ・Ωｃｍ２）を実現しております。ダイセルでは、２０１６年７月１５日より溶剤「ＣＥＬＴＯＬTMＩＡ」のサンプル供給を開始いたしました。

ＷＢＧ半導体は電力制御に用いることで電力損失が大きく低減できることから、カーエレクトロニクスを含む多岐にわたる分野で実用化検討が本格化しています。ＷＢＧ半導体の実用化にあたり課題とされているのが、実装における半導体と基板の接合で、課題解決のため様々な接合手法が提案されています。その中で耐熱温度、接合強度、応力緩和などの性能バランスから有望なものとして、焼結タイプの銀接合材を用いる方法が提案されています。

焼結タイプの銀接合材においては、半導体素子の劣化防止と実装負荷低減の観点から、焼結温度をより低温化することが求められており、その解決手法としてナノ銀や特殊形状銀を用いた銀接合ペーストの使用が多数報告されています。しかし同手法においては低温焼結できる反面、ペーストの経時安定性や高コストの問題から特殊用途以外には適用が難しいといわれています。

今回開発した接合用銀ペーストは、サブマイクロ銀、マイクロ銀、溶剤「ＣＥＬＴＯＬTMＩＡ」のみで構成されており、溶剤の化学的／熱的バランスを最適化したことにより、ナノ銀や特殊形状銀を用いることなく、１８０℃、無加圧の条件で実用に耐える強固な接合を実現しました。この結果、ＷＢＧ半導体製造において、工業的により簡便な手法を提供することが可能となりました。ダイセルでは、本検討で見出された溶剤「ＣＥＬＴＯＬTMＩＡ」を２０１６年７月１５日よりサンプル供給しております。

本年４月にも銀ペースト用に印刷パターニング性に優れニジミが少ないバインダーフリー溶剤「ＣＥＬＴＯＬTMＯＧ－０２」（焼結条件：圧力 ０．４ＭＰａ, ２５０℃、性能：接合強度≧８０ＭＰａ, 電気抵抗≦４ μΩ・ｃｍ２（＊マイクロ銀接合銀ペーストとしての評価結果）をサンプル供給開始しておりますが、溶剤「ＣＥＬＴＯＬTMＩＡ」はそれに続くものとなります。

以　上

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ダイセル

有機合成カンパニー　電子材料マーケティング部

片山　徹

TEL：０３－６７１１－８２１１