２００５年４月２０日

三菱レイヨン株式会社

エムアールシー・ホームプロダクツ株式会社

業務用浄軟水器「クリンスイ®ＭＰ０２－５」を新発売

三菱レイヨン株式会社（社長：皇　芳之、本社：東京都港区）のグループ会社であるエムアールシー・ホームプロダクツ株式会社（社長：寺倉正人、本社：東京都中央区）は、有機物がほとんど溶出しない高品質イオン交換樹脂を使用することにより、無色透明で無臭の飲み水に適した浄軟水を提供できる業務用浄軟水器「クリンスイＭＰ０２－５」を、２００５年５月上旬から新発売します。初年度の販売台数は２万台の見込みです。

１．商品開発の背景

水道水に含まれるカルシウムやマグネシウム等の硬度成分が厨房機器や調理器具に付着するスケール障害を防止するため、業務用浄軟水器が広く普及しています。硬度成分を除去した軟水は、調理用、厨房機器向けの他に、加湿器、製氷機、自動販売機などへの供給水用や理美容の分野など幅広い分野に利用されています。

当社では、３年前より業務用浄水器の「クリンスイＭＰ０２」シリーズを販売してきました。この度、厨房機器業界各社より要望のあった業務用浄軟水器を「クリンスイＭＰ０２」シリーズに加え、ラインアップを更に充実させます。

ろ材であるイオン交換樹脂を高度精製することにより、従来の業務用浄軟水器で初期放水時などに見られたイオン交換樹脂からの有機物の溶出による着色や臭いを抑え、無色透明で無臭の軟水を提供します。「クリンスイＭＰ０２－５」は、浄水器メーカーとして「飲み水」としてこだわった浄軟水器であり、調理用や機器のスケール障害防止用だけではなく、製氷機、自動販売機への供給水用としても好適に用いることができます。

２．商品特長

①高品質イオン交換樹脂を使用

軟水処理用のろ材として、高度な精製技術により有機物がほとんど溶出しない高品質イオン交換樹脂を開発しました。得られる浄軟水は無色透明で無臭であり、調理用、飲料水用、製氷用等としても好適です。

このイオン交換樹脂は、水に溶け込んでいるイオン化したカルシウム、マグネシウム等の硬度成分を除去するとともに、鉄、マンガンによる色度の除去が可能です。

②本体はコンパクトながら大容量

本体はコンパクト（最大径１６０ｍｍ×高さ４９５ｍｍ）で場所をとらず、しかも軟水採水量は５,０００Ｌ＊）と大容量です。

＊）原水の硬度が５０ｍｇ／Ｌの場合。使用する水質、水圧及び水量の違いにより寿命が異なります。

３．商品写真

【業務用浄軟水器　クリンスイＭＰ０２－５】

４．商品価格

クリンスイＭＰ０２－５　　　　　65,000円（税込み 68,250円）

交換カートリッジＵＳＣ－５　　　23,000円（税込み 24,150円）

＊＊＊＊リリースに関するお問い合わせ＊＊＊＊

三菱レイヨン株式会社　広報・ＩＲ室　　　　　　　　　ＴＥＬ：０３－５４９５－３１００

エムアールシー・ホームプロダクツ（株）第三営業部　　ＴＥＬ：０３－３６６９－４７５０

＊＊＊＊商品に関するお問い合わせ＊＊＊＊

クリンスイサービスセンター　ＭＰ係　　　　　　　　　ＴＥＬ：０１２０－５４６－３１４

参考資料１

【クリンスイＭＰ０２－５】

| 材料の種類 | 本体 | ステンレス |
| --- | --- | --- |
|  | カートリッジ | ＡＢＳ樹脂 |
| ろ材の種類 | 陽イオン交換樹脂、活性炭、不織布 |
| ろ過流量（0.1MPa時、初期流量） | ５．０Ｌ／分 |
| 使用可能な最小動水圧 | ０．０７ＭＰａ（常用使用圧力０．０７～０．３５ＭＰａ） |
| 質 量（満水時） | ４．３ｋｇ（５．４ｋｇ） |
| 容器本体サイズ | 最大径１６０ｍｍ×高さ４９５ｍｍ |
| ろ材使用限界 | 軟水採水量 | ５,０００Ｌ（原水の硬度が５０ｍｇ／Ｌの場合の軟水採水量） 除去対象：硬度成分（カルシウム、マグネシウム） |
|  | ろ過能力 | ５,０００Ｌ （遊離残留塩素除去率８０％ 、JIS S 3201での試験結果） 除去対象：遊離残留塩素、カルキ臭 |
| カートリッジサイズ | 直径９２ｍｍ×高さ４５０ｍｍ |

# Text boxes

広報・ＩＲ室　本社：〒108-8506　東京都港区港南一丁目6番41号　TEL(03)5495-3100　大阪：〒530-6040　大阪市北区天満橋一丁目8番30号　TEL(06)6881-6301

E-mail=koho@mrc.co.jp ◆Home Page=http://www.mrc.co.jp/