平成17年5月11日

各   位

広　報　部

飛躍的な排水能力を実現し、たてどいの数を従来の半分以下に抑えることを可能にした住宅用の新雨どいシステム「ジェットライン」を新発売

タキロン株式会社(大阪市中央区  森下 誠二社長)は、住宅用の雨どいの排水能力を約２倍に向上した新雨どいシステム「ジェットライン」の販売を開始しました。

従来　屋根に降った雨水は「軒どい」に集められ、さらに「たてどい」を通じて地下に埋設した「雨水ます」へ導き排水されていますが、「たてどい」の排水能力が低いために複数の「たてどい」に分散しなければならなかった。

新雨どいシステム「ジェットライン」は、飛躍的な排水能力を実現することで、少ない本数の「たてどい」で排水ができるため、多くのメリットが享受できます。

「ジェットライン」が飛躍的な排水能力を発揮する最大のポイントが、サイホン現象を取り入れた俊速排水です。

タキロンが新しく開発した「たてどい」と「角軒どい」を最適のバランスで組み合わせることによってサイホン現象を発生させます。従来、雨水が「たてどい」を伝わって自然落下排水するのに対して、ジェットライン」は「たてどい」内部を満水状態にすることで吸引作用を発生させ、水が塊となって勢い良く落下するために飛躍的に排水量が増大します。

- 従来の「たてどいφ60mm丸型」の排水量が毎秒2.0リットルに対し「ジェットライン」の「たてどい」はスリムな40mm×40mm角型で毎秒4.0 リットル超の雨水を排水します。

・従来の雨どい排水システム設計で制約が多かったのは、「たてどい」の排水能力が低

いためでした。一般的な降雨強度160mm/hの場合、従来の「たてどい」1本あたりの

屋根負担面積が、25～40平方メートルでしたが、「ジェットライン」は60平方

メートルを確保。より広い範囲の屋根排水にも対応します。

＊屋根負担面積とは、「たてどい」１本で負担できる屋根面積です。

- 「軒どい」長さに対する「たてどい」の配置、つまり「最大離隔距離」は、従来品では10メートル毎の「たてどい」設置が一般的でしたが、「ジェットライン」は「たてどい」を中心にそれぞれ20メートルの「軒どい」をカバーすることができ、「たてどい」と「たてどい」の間隔距離を長く設計できます。

新雨どいシステム「ジェットライン」がもたらすメリット。

1.「たてどい」の数を半分以下に減らせます。（当社比）

「たてどい」の削減にともなって「雨水ます」も削減。これにより

施工費、施工時間の短縮、コストダウンが可能です。

(注)屋根形状によってはたてどいが削減できない場合もあります。

●下屋付、45坪程度の一般的な建物の場合、従来は「たてどい」が8本、「雨

水ます」も9カ所必要ですが「ジェットライン」は「たてどい」が3本、 「雨

水ます」も4カ所まで削減可能です。

2.「たてどい」「雨水ます」の削減により排水計画に左右されにくい外構設

計を可能にします。

3.「たてどい」を削減できるため「たてどい」が目立たず、建物の美しさを

引き立てます。

[製品規格　及びメーカー希望設計価格]

商 品 名：新雨どいシステム「ジェットライン」

発 売 日：2005年5月10日

材　質：本体：塩化ビニル樹脂、前面部に高耐候処理

部品：高耐候樹脂

本体　色： 3色（黒、カーボンプラ、純白）

サイズ：

・角軒どい本体：J 170

角軒どい長さ：3640mm

断面寸法： 前面部高さ130mm×後面部高さ95mm×上面出寸法168mm×底面出寸法104.8mm

・角たてどい本体：T 15

角たてどい長さ：3000mm

断面寸法：幅40mm×奥行き40mm

[特　長]

●軒どい本体は、タキロンオリジナルの低伸縮素材（新素材）を使用。

軒どいの伸縮を吸収する「伸縮継手」の使用が、軒どい 11メートルまで不

要で、接続部品数も少なくなり軒先をすっきり納めます。

●軒どいは、搬送能力を高めた大型化粧角軒どいで建物との一体感を高めます。

●耐久性に優れています。

紫外線による退色や変色を防ぐため、軒どい前面部には高耐候処理を施し、

また、接続部品にも高耐候樹脂を使用しています。

●軒どいは、ゼロ勾配で施工でき、軒先の水平ラインを美しく保ちます。

●大型ドレンキャップでゴミ詰まり対策も万全。

排水能力を落さないために細かな格子で、背の高い大型ドレンキャップを新開

発。当社で独自に行った試験でも、落ち葉やゴミが「たてどい」へ流入するこ

とはなく、確かな排水性能を有することが証明されており、スムーズな排水を

確保しました。

- 「たてどい」は、40mm×40mmの角型で、排水能力を確保しています。

排水能力を確保しつつ、外観に影響の少ない「たてどい」形状とするために

実験を繰り返した結果、たてどいはスリムな40mm×40mm角型としました。

目立たず、外観デザインを損ないません。

※所定の能力を確保するため、「たてどい」と「軒どい」は必ずセットでお使いください。

[メーカー希望設計価格]：材料のみ、消費税が含まれていません）

角軒どい　（サイズ170）　本体　　3,640mm当たり　5,900円、

角たてどい（サイズ40mm×40mm） 本体　3,000mm当たり　1,300円、

[売上目標]：

「ジェットライン」の売上を　3年後に年間30億円を見込んでいます。

[製造拠点]：網干工場 (兵庫県御津町) で行ないます。

＜添付資料＞

- 製品写真

以　上

この件に関するお問い合せは下記にお願いいたします。

＜問合せ先＞ タキロン株式会社  広報部  峯 勝朗

電話(06)6267-2690　 FAX(06)6267-2654