平成１７年５月３０日

東レ株式会社

家庭用浄水器「トレビーノ カセッティ２０３Ｘ」の発売について

東レ㈱は、JIS（日本工業規格）で定められた家庭用浄水器の浄水能力試験方法で＊１３項目の浄水能力をクリアする蛇口直結型浄水器「トレビーノ カセッティ２０３Ｘ」（品番MK203X、カートリッジ1個入、メーカー希望小売価格（税込）12,000円）を6月中旬から全国の量販店、ホームセンター、家電量販店などで発売開始いたします。

本商品は、トレビーノシリーズ最高の除去性能を有し、さらに「浄水の使用残量」を1㍑単位（目安）の数字による「デジタル表示」液晶ディスプレイで表示する機能を搭載し、カートリッジ交換の目安をわかりやすくお知らせします。また、本体上部にシルバー色の「メタリックボディ」を採用し、キッチンでのおしゃれ感、清潔感を向上させています。

＊１３項目の試験項目については別表参照

本商品は、「高除去(13項目クリア)タイプ」カートリッジを標準装備しており、JIS家庭用浄水器の浄水能力試験方法で１３項目の浄水能力をクリアしています。総トリハロメタン、テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物、カビ臭や残留塩素を除去する「粒状活性炭」、溶解性鉛を除去する「イオン交換体」、原水のミネラル分を損なわずに、一般細菌やニゴリ、鉄サビなどのミクロの汚れを除去する「多層構造中空糸フィルター」をろ材とした「高除去ろ過システム」を採用しています。

浄水・原水シャワー・原水ストレートの３段切替えは、昨年の新製品と同じスムーズで使いやすい「フィットグリップレバー」を採用しました。カートリッジ交換目安の視認性向上、メタリックボディの採用により、性能はもとより機能性、使い勝手、デザインにもこだわった新商品です。

記

１．商品名　トレビーノ カセッティ２０３Ｘ （品番：MK203X）

２．商品特徴

（１）「高除去（JIS試験方法１３項目で浄水能力クリア）タイプ」カートリッジ

ろ材にはイオン交換体、活性炭、中空糸フィルターの３種類を使用しています。鉛除去用イオン交換体、濁り除去用中空糸フィルターに加え、残留塩素、カビ臭（2-MIB）、総トリハロメタン、テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物の除去に優れた粒状活性炭を採用し、JISの定める家庭用浄水器の浄水能力試験方法により＊１３項目の浄水能力をクリアいたしました。　　　　　　　　　　　　　　医療分野でも活躍する東レの先端素材「多層構造中空糸フィルター」は、１本１本の糸がマカロニのような空洞状で壁面には0.1ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ（1/10,000㍉）単位の超微細な孔が無数にあいています。この孔が多層構造を形成して大切なミネラル分を損なわずに、ニゴリ、鉄サビなどのミクロの汚れや一般細菌、大腸菌、原虫類等をキャッチします。

＊JIS（S3201）の試験方法に従って１３項目の浄水能力を単体毎に計測しております。

（２）「デジタル表示」液晶ディスプレイ

浄水の使用残量を1㍑単位（目安）の数字で表示します。カートリッジタイプ設定ボタン操作により３種類（交換目安900㍑：本商品タイプ、交換目安600㍑、1,500㍑：トレビーノカセッティシリーズ別タイプ）のカートリッジに対応可能です。カウントダウン方式を採用し、液晶表示が0㍑になると数字が点滅してカートリッジ交換の目安をお知らせします。この液晶ディスプレイは浄水使用時のみ表示されます。

（３）「メタリックボディ」（本体上部のみ）

本体上部はメタリックシルバーでキッチンでのおしゃれ感、清潔感を向上させています。

（４）「見え窓」

カートリッジ内の中空糸フィルターの汚れ具合を「見え窓」により一目で確認できるのでカートリッジ交換のもう一つの目安としてご利用いただけます。

３．商品仕様

（１）トレビーノ カセッティ２０３Ｘ（品番：MK203X）

①サ イ ズ：高さ112mm×幅149mm×奥行93mm

②重　　量：457ｇ（満水時）

③ろ　　材：活性炭、イオン交換体、中空糸膜（ポリスルホン素材）

④ろ過流量：1.6㍑／分

⑤カ ラ ー：メタリックシルバー（カートリッジはホワイト）

⑥ﾒｰｶｰ希望小売価格（税込）：12,000円（ｶｰﾄﾘｯｼﾞ１個入、電池１個付＜CR2032＞）

（２）交換用カートリッジ（品番：MKC.XJ）【別売】

①ｶｰﾄﾘｯｼﾞ寿命（１個あたり）：900㍑（交換時期の目安：１日10㍑使用の場合、約３ヶ月）

②ﾒｰｶｰ希望小売価格（税込）：6,000円

４．販売展開

（１）発売開始時期：平成17年6月中旬

（２）販売ルート　：全国の量販店、ホームセンター、家電量販店など

（３）販売計画　　：初年度（平成17年度） 15万台

５．消費者問い合わせ先

東レ㈱トレビーノ販売部  （東京）　　０４７－３５０－６４８２

（大阪）　　０６－７６８８－３２６７

別表１

ＪＩＳ（Ｓ３２０１）に定められている家庭用浄水器の浄水能力試験項目（１３項目）

| 試験項目 | 各物質の人体への影響など |
| --- | --- |
| ①カビ臭(2-MIB) | 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍菌類によって 産生され、水の味を損ないます。 |
| ②溶解性鉛 | 人体に蓄積されると、乳幼児や子供に短気や知能障害を引き起こす恐れがあるといわれています。 |
| ③総トリハロメタン | クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの総称です。これらの物質は塩素と水道原水中に含まれる有機物が反応して生成される物質で、発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |
| ④遊離残留塩素 | 水道水の衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められています。これがカルキ臭の元となり水の味を損ないます。 |
| ⑤濁り | ニゴリ成分、鉄サビ等のミクロの汚れを表します。 |
| ⑥農薬(CAT) | 除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。 |
| ⑦テトラクロロエチレン | ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。 |
| ⑧トリクロロエチレン | 金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。 |
| ⑨1,1,1-トリクロロエタン | 金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害等の影響があるといわれています。 |
| ⑩クロロホルム | トリハロメタン成分の一つ。発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |
| ⑪ブロモジクロロメタン | トリハロメタン成分の一つ。発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |
| ⑫ジブロモクロロメタン | トリハロメタン成分の一つ。発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |
| ⑬ジブロモクロロメタン | トリハロメタン成分の一つ。発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |

備考：総トリハロメタン（③）とそれを構成する４物質（⑩⑪⑫⑬）はそれぞれ別項目で試験
方法が定められています。

以上