2005年6月30日

切削加工用ナイロン素材「ＭＣナイロン」の帯電防止グレードに 高抵抗・高耐熱の新グレード「ＭＣ５０１ＣＤＲ９」が登場！

日本ポリペンコ株式会社

本　社：東京都千代田区丸の内2-5-2

社　長：大塩 清隆

資本金：２億４,０００万円

日本ポリペンコ株式会社は、切削加工用ナイロン素材「ＭＣナイロン（商品名）」の帯電防止グレード「MC501CDシリーズ」において、高抵抗域の帯電防止特性を付与し、かつ耐熱性を向上させた新グレード「MC501CDR9」を開発、７月１日に発売します。

当社は、三菱樹脂株式会社の関連会社で、エンプラ素材のリーディングカンパニーです。「ＭＣナイロン」とは、カプロラクタムを独自の方法によって大気圧下で重合成形することにより、ナイロンの特性を向上させた切削加工用素材で、優れた機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性を有しています。車輪や歯車などに加工され、搬送機器や遊戯施設など多岐に渡る分野で使用されています。

これまでの「ＭＣナイロン」における帯電防止グレードは、カーボン系充填材を添加した導電性グレード「MC501CDR2」、帯電防止グレード「MC501CDR6」の２グレードとノンフィラー系帯電防止グレードの「MC500ASR11」があり、主として半導体製造装置など情報電子機器の製造工程に使用されています。

今般発売する「MC501CDR9」は、従来の帯電防止グレード「MC501CDR6」（体積固有抵抗値104～106Ω・m）よりもさらに高抵抗域（106～108Ω・m）の帯電防止性を付与し、かつ耐熱性（連続使用温度）を従来の120℃から150℃まで向上させています。また、カーボン系充填材の処方に改良を加え、パーティクル（細かい粒子状のゴミ）発生の要因も抑えています。これらの優れた品質によって、これまでポリイミドなどの比較的高価なスーパーエンプラ素材が使用されていた帯電防止性と高い耐熱性が要求される半導体テスト工程や電子デバイス実装工程のハンドリング用治具（ガイドやトレイ等）として、今後「MC501CDR9」が採用されることが期待されます。

なお、規格サイズは、幅600㎜、長さ1200㎜で、厚さは10㎜～25㎜の5種類です。

【日本ポリペンコ株式会社について】

三菱樹脂株式会社とスイスのQUADRANT社との合弁会社です。１９６７年に日本で初めて「ＭＣナイロン」の製造・販売を開始したエンプラ素材のリーディングカンパニーです。「ＭＣナイロン」は、金属に代わる新素材として注目を集めました。その後、「ポリペンコアセタール」など品種を増やしながら、エンプラよりもさらに優れた特性を持つハイパフォーマンスプラスチック素材として、「ポリペンコ　ＰＥＥＫ」などの品揃えを充実させ、幅広い用途に最適な材料を供給しています。また最近では、半導体製造装置などの、より厳しい条件下に真価を発揮する耐熱グレード、帯電防止グレード等を開発して商品化しています。

【ＭＣナイロンについて】

「ＭＣナイロン」とは、ナイロン６のモノマーであるカプロラクタムを独自の方法によって大気圧下で重合成形することにより、ナイロンの特性を向上させた素材で、優れた機械的強度、耐摩耗性、耐熱性、自己潤滑性を有しています。車輪や歯車、ライナーなどに加工され、搬送機器などの産業装置や遊戯施設の車輪など、多岐に渡る分野で使用されています。

【写真：新発売の「ＭＣナイロン　ＭＣ５０１ＣＤＲ９」】

＜本件に関するお問合せ先＞ 日本ポリペンコ株式会社 営業本部 営業企画部 TEL：０３－３２８３－４２５７ http://www.ｐｏｌｙｐｅｎｃｏ.co.jp