平成17年7月25日

各   位

広　報　部

耐摩耗性能を約2倍に向上

階段用床材 タキステップをモデルチェンジ

タキロン株式会社(大阪市中央区  森下 誠二社長)は、マンション等の屋外・屋内階段等に施工し、遮音・防滑効果が得られる階段用床材「タキステップ」の全品種のモデルチェンジを実施し、8月1日より販売を開始します。

今回のモデルチェンジは、製品の段鼻部ならびに踏み込み部で、耐久性と安全性を高めるため、デザインならびに形状を変更しました。耐摩耗配合塩ビ樹脂を使用した段鼻部の厚みを２５パーセント増加した５ミリ厚(４Ｗタイプの場合)に変更、その効果により従来品に比べ、耐摩耗性能を約２倍に向上、耐久性もアップしました。

新たに、表面に初期汚れ防止のトップコート処理を施し、屋外階段に対しての汚れ防止性能も向上させております。

品種は、従来品同様、屋外・屋内モルタル下地・平鋼板製階段に施工でき、段鼻部から踏み面、蹴込みまで一体の製品で構成されている４Ｗタイプと、段鼻部から踏み面まで構成された２Ｗタイプ、そして屋外・屋内縞鋼板製階段に施工できる２Ｓタイプで、夜間や停電時の昇降の安全性を高めた、蓄光タイプも取り揃えています。

設計価格ならびに巾サイズ、色数、施工方法は、変更はありません。

タキステップは、マンション等の集合住宅を始め、歩行量の多い駅舎、公共施設、店鋪、映画館、工場など屋外・屋内階段に最適で、最近は、中部国際空港や野球場(横浜スタジアム)、競技場のスタンド階段にも採用が増えております。

［耐摩耗性能］

テーバー摩耗回転数(JIS K 7204に準拠 摩耗輪H-22 荷重9.80N)

|  | 段鼻部分厚さ | 耐摩耗回転数 |
| --- | --- | --- |
| タキステップ４Ｗ | 5.0mm | 約 18,000回 |
| 従来品（タキステップ４AＷ） | 4.0mm | 約 9,500回 |

※当社基準による評価

＜遮音・防滑性階段用床材　タキステップ４Ｗ／２Ｗの概要＞

[商 品 名]： 遮音・防滑性階段用床材　タキステップ

[材　質]： 特殊塩化ビニル樹脂

[特　長]

●防滑性　　滑りにくい構造と素材

「段鼻部」と「踏み面」の2種類の防滑エンボスと、素材の持つ適度なクッション性が、

優れた滑り止め効果を発揮し、階段での思いがけない転倒事故の防止に役立ちます。

●視認性　　ツートンカラーで段差が見やすい

より安全な昇り降りを実現するために、段鼻部の色を変えて、段差を見やすくしまし

た。特に、高齢者・障害者が利用する施設などにおすすめできるタキロンのオリジナ

ル商品です。また、夜間の視認性の高い蓄光タイプも対応可能です。

●耐候性　　屋外階段に最適

タキステップは紫外線や水に強い素材を原料としていますので、変色・変質・物性の

低下が少なく、寸法安定性が良いガラスマットの積層構造になっています。また、表

面は摩耗や傷に強く、耐久性に優れ、万一表面が削れても色・柄が同じ「インレイド

構造」の為、長期にわたって使用できる高い耐久性を持っています。

●衝撃音吸収性　　足音による騒音を軽減

タキステップは塩化ビニル樹脂を主原料として、他製品にはない独自の製法と設計に

より、衝撃音吸収性を備え、歩行量が増加しても、耳障りな靴音を軽減します。また、

ソフトな歩行感で快適な公共空間を生み出します。

［製品規格　及びメーカー希望設計価格］

遮音・防滑性階段用床材　タキステップ　4W ／ 4C

品種：4W（段鼻部から踏み面、蹴込みまで一体の製品）、4C（同等品の蓄光タイブ）

色相：4Wは4色、　4Cは4色

巾：930mm ／ 1，240mm x 奥行き500mm x 段鼻部厚み5mm

段鼻角度：5R、10Rの2形状

メーカー希望設計価格：（材料のみ、消費税が含まれていません）

4Wタイプ・・・・巾930mm：5，700円／枚　　　巾1，240mm：7，600円／枚

4C（蓄光）タイプ・・・・巾930mm：6，600円／枚　　　巾1，240mm：8，800円／枚

遮音・防滑性階段用床材　タキステップ　2W ／ 2C

品種：2W（段鼻部から踏み面までの製品）、2C（同等品の蓄光タイブ）

色相：2Wは6色、　2Cは4色

巾：900mm ／ 1，200mm x 奥行き320mm x 段鼻部厚み5mm

段鼻角度：5R、10Rの2形状

メーカー希望設計価格：（材料のみ、消費税が含まれていません）

2Wタイプ・・・・巾900mm：4，600円／枚　　　巾1，200mm：6，200円／枚

2C（蓄光）タイプ・・・・巾900mm：5，700円／枚　　　巾1，200mm：7，600円／枚

遮音・防滑性階段用床材　タキステップ　2K

品種：2K（段鼻部は黄色で高視認性、段鼻部から踏み面までの製品）

色相：2K は5色

品種：センターライン用2K（段鼻部は黄色で踏み面も同色の製品）

色相：センターライン用2Kは1色

巾：900mm ／ 1，200mm ／ 1，800mm x 奥行き320mm x 段鼻部厚み5mm

段鼻角度：5R、10Rの2形状

メーカー希望設計価格：（材料のみ、消費税が含まれていません）

2Kタイプ・・・・巾900mm：4，600円／枚　　　巾1，200mm：6，200円／枚

巾1，800mm：9，200円／枚

遮音・防滑性階段用床材　タキステップ　2S

品種：2S（縞銅板製階段に施工でき、段鼻部から踏み面までの製品）

色相：2S は2色

巾：900mm ／ 1，200mm x 奥行き320mm x 段鼻部厚み5mm

メーカー希望設計価格：（材料のみ、消費税が含まれていません）

2Sタイプ・・・・巾900mm：6，200円／枚　　　巾1，200mm：8，300円／枚

［発売時期］

平成17年8月1日　より

[製造拠点]

安富工場（兵庫県宍粟郡安富町安富町）

＜添付資料＞

＊製品案内チラシ

- 製品写真

以　上

この件に関するお問い合せは下記にお願いいたします。

＜問合せ先＞ タキロン株式会社  広報部  峯 勝朗

電話(06)6267-2690　 FAX(06)6267-2654