平成１７年５月３０日

東レ株式会社

家庭用浄水器「トレビーノ スーパースリム６０３Ｅ」の発売について

東レ㈱は、JIS（日本工業規格）で定められた家庭用浄水器の浄水能力試験方法で*５項目の浄水能力をクリアする蛇口直結型浄水器「トレビーノ スーパースリム６０３Ｅ」（品番SX603E、カートリッジ１個入、メーカー希望小売価格（税込）10,000円）を６月中旬から全国の量販店、ホームセンター、家電量販店などで発売開始いたします。

本商品は、総トリハロメタン、カビ臭、遊離残留塩素（カルキ臭）、濁り、農薬（CAT）を強力除去でき、「浄水の使用残量」を１㍑単位（目安）の数字による「デジタル表示」液晶ディスプレイで表示する機能を搭載し、カートリッジ交換の目安をわかりやすくお知らせします。

また、本体にシルバー色の「メタリックボディ」を採用し、キッチンでのおしゃれ感、清潔感を向上させています。

＊５項目の試験項目については別表参照

本商品はJIS家庭用浄水器浄水能力試験方法で５項目の浄水能力をクリアしたカートリッジを標準装備しており、医療分野で活躍する東レの先端素材「多層構造中空糸フィルター」と「粒状活性炭」をろ材としたダブルろ過システムを採用しています。粒状活性炭でカビ臭、総トリハロメタン、農薬、カルキ臭のもとになる残留塩素を除去し、中空糸フィルターは原水のミネラル分を損なわずに、一般細菌やニゴリ、鉄サビなどのミクロの汚れをキャッチします。

浄水・原水シャワー・原水ストレートの３段切替えは、昨年の新製品と同じスムーズで使いやすい「フィットグリップレバー」を採用しました。カートリッジ交換目安の視認性向上、メタリックボディの採用により、性能はもとより機能性、使い勝手、デザインにもこだわった新商品です。

記

- 商品名　トレビーノ スーパースリム６０３Ｅ　（品番：SX603E）

２．商品特徴

（１）「カビ臭・トリハロメタン・農薬 高除去タイプ」カートリッジ

カビ臭（2-MIB）、総トリハロメタン、農薬(CAT)、残留塩素の除去に優れた粒状活性炭を採用し、JISの定める家庭用浄水器の浄水能力試験方法により＊５項目の浄水能力をクリアいたしました。医療分野で活躍する東レの先端素材「多層構造中空糸フィルター」は、１本１本の糸がマカロニのような空洞状で壁面には0.1ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ（1/10,000）単位の超微細な孔が無数にあいています。

この孔が多層構造を形成して大切なミネラル分を損なわずに、ニゴリ、鉄サビなどのミクロの汚れや一般細菌、大腸菌、原虫類等をキャッチします。

＊JIS（S3201）の試験方法に従って５項目の浄水能力を単体毎に計測しております。

（２）「デジタル表示」液晶ディスプレイ

浄水の使用残量を１㍑単位（目安）の数字で表示します。2種類（交換目安600㍑：本商品タイプ及びトレビーノスーパーシリーズトリハロメタン高除去タイプ、交換目安1,500㍑：トレビーノスーパーシリーズ標準タイプ）のカートリッジに対応可能です。浄水の使用残量が0㍑になると数字が点滅し、カートリッジ交換の目安をお知らせします。この液晶ディスプレイは浄水使用時のみ表示されます。

（３）「メタリックボディ」

本体のカラーはメタリックシルバーでキッチンでのおしゃれ感、清潔感を向上させています。

（４）「見え窓」

カートリッジ内の中空糸フィルターの汚れ具合を「見え窓」により一目で確認できるのでカートリッジ交換のもう一つの目安としてご利用できます。

３．商品仕様

（１）トレビーノ スーパースリム６０３Ｅ（品番：SX603E）

①サ イ ズ：高さ77mm×幅116mm×奥行132mm

②重　　量：422ｇ（満水時）

③ろ　　材：活性炭、中空糸膜（ポリスルホン素材）

④ろ過流量：1.6／分

⑤カ ラ ー：メタリックシルバー

⑥ﾒｰｶｰ希望小売価格（税込）：10,000円（カートリッジ1個入、電池1個付＜CR2032＞）

（２）交換用カートリッジ（2個入／品番：STC.E2J）【別売】

- ｶｰﾄﾘｯｼﾞ寿命（1個あたり）：600㍑（交換時期の目安：1日10㍑使用の場合、約2ヶ月）

② ﾒｰｶｰ希望小売価格（税込）：5,500円

４．販売展開

（１）発売開始時期：平成17年6月中旬

（２）販売ルート　：全国の量販店、ホームセンター、家電量販店など

（３）販売計画　　：初年度（平成17年度）　20万台

５．消費者問い合わせ先

東レ㈱トレビーノ販売部　　（東京）　　０４７－３５０－６４８２

（大阪）　　０６－７６８８－３２６７

（別　表）

JIS（S3201）に定められている家庭用浄水器の浄水能力試験項目

（１３項目のうち５項目について）

| 試験項目 | 各物質の人体への影響など |
| --- | --- |
| ①総トリハロメタン | クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの総称です。これらの物質は塩素と水道原水中に含まれる有機物が反応して生成される物質で、発ガン性を含む有害性の疑いがあるといわれています。 |
| ②カビ臭(2-MIB) | 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍菌類によって 産生され、水の味を損ないます。 |
| ③遊離残留塩素 | 水道水には衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められており、これがカルキ臭の元となり水の味を損ないます。 |
| ④濁り | ニゴリ成分、鉄サビ等のミクロの汚れを表します。 |
| ⑤農薬(CAT) | 除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。 |

以　上